СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДКИ ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ВПРЫСКА DREAM

Серый разъем   черный разъем

Диагностический разъем

Переключатель

видов топлива

КОРИЧНЕВЫЙ

НА  ДАТЧИК ОБОРОТОВ

ДВИГАТЕЛЯ

БЕЛЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЧЕРНЫЙ                                                                                                      Г/К

РЕДУКТОРА

СИНИЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕДУКТОРА

ЧЕРНЫЙ                                                                                       ФИОЛЕТОВЫЙ      СИГН. ПРОВОД ЛЯМБДА ЗОНДА

СЕРЫЙ  -  НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ !  ИЗОЛИРОВАТЬ!

ОРАНЖЕВО / ЧЕРНЫЙ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА

НА РАМПЕ ФОРУНОК

ЧЕРНЫЙ

КРАСНО  / ЧЕРНЫЙ

+12В  С АККУМУЛЯТОРА

ЧЕРНЫЙ

«ЗЕМЛЯ»                                                                            ДАТЧИК

ДАВЛЕНИЯ-

- РАЗРЯЖЕНИЯ

ЧЕРНЫЙ

+12В В РЕЖИМЕ «ГАЗ»

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ГАЗОВОМУ

КЛАПАНУ

СИНИЙ

К

ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ

И РЕДУКТОРУ

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА ГАЗОВЫХ ФОРСУНОК

К РАМПЕ ГАЗОВЫХ

ФОРСУНОК

ВХОД ГАЗА                                           РАМПА ГАЗОВЫХ ФОРСУНОК

9 ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖГУТА

ЭМУЛЯТОРА БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНОК

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ

ПОДКЛЮЧЕНИИ ЖГУТА ЭМУЛЯТОРА

БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНОК.

фОРСУНКА  ОКЛЮЧАЕМАЯ ПРОВОДАМИ С

МАРКИРОВКОЙ «А» ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОАТЬ

ГАЗОВОЙ ФОРСУНКЕ С ТОЙ ЖЕ МАРКИРОВКОЙ