Рис.17 - минус

Рис.18 – плюс

Сигнал для изменения угла опережения зажигания

Когда надо воспользоваться функцией “изменения угла опережения зажигания” которая имеется в блоке управления FLY SF и при этом разьем датчика верхней мертвой точки совместим с разъемом особого интерфейсного кабеля, поставляемого BRC, то следуйте схеме приведенной на рис.19.

В этом случае нет необходимости удалять 5-ти контактный разъем жгута проводов, его можно соединить с одним из интерфейсных кабелей BRC для вариатора угла опережения зажигания, для правильного выбора смотрите указатель выбора вариаторов или каталог BRC: Variatori d’Anticipo.

Когда надо воспользоваться функцией “изменения угла опережения зажигания” которая имеется в блоке управления FLY SF и при этом разьем датчика верхней мертвой точки не совместим с разъемом особого интерфейсного кабеля, поставляемого BRC, то следуйте схеме приведенной на рис.20.

В этом случае необходимо удалить 5-ти контактный разъем жгута проводов, таким образом имеем следующие 4 провода:

Синий

Розовый

Сине/черный

Розово/черный

Провода, идущие от датчика положения коленчатого вала к бензиновому блоку управления должны быть разомкнуты и соединены с розовым и синим проводами жгута проводов системы SEQUENT, в то время как сине/черный и розово/черный провода должны быть подключены к проводам идущем к бензиновому блоку управления.

Относительно полярности розового и синего проводов придерживайтесь указаний предыдущего параграфа.

Внимание: функция регулятора угла опережения зажигания не доступна для блоков управления  8-ми цилиндровыми двигателями.

В случае, когда используется этот тип соединения, обрежьте и заизолируйте серый провод “L”, который отмечен на электрических схемах имеющихся в части справочника 2/3 по типам установки.

Для всех прочих соединений, не описанных  в данном параграфе 6.3 смотрите описания в параграфе 6.2.

Рис.19 - 5-ти контактный разъем

Комментарии к рисунку:

Connettore Punto Morto Superiore - разьем датчика верхней мертвой точки

Connettore 5 Poli - 5-ти контактный разъем

Connettore Cavo di Interfaccia - разъем интерфейсного кабеля

Interfaccia Cavo BRC - интерфейсный кабель BRC

Рис.20 - 5-ти контактный разъем

Комментарии к рисунку:

Rosa - розовый провод

Blu - синий провод

Connettore 5 Poli - 5-ти контактный разъем

Tagliare ed eliminare - обрезать и удалить

Rosa/nero - розово/черный

Blu/nero - сине/черный

Negativo ruota fonica - отрицательный сигнал с датчика коленчатого вала

Positivo ruota fonica - положительный сигнал с датчика коленчатого вал