|  | Руководство по настройке опережения зажигания | R&SE |
| --- | --- | --- |
| Цель: | Настройка опережения зажигания в зависимости от типа катушек зажигания | Страница 1 / 3 |
| Тип регулирования опережения зажигания: два исполнения |  |

- КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Регулирование опережения зажигания на катушках бывает в двух исполнениях:

Высокого напряжения Низкого напряжения

Разницу между этими исполнениями можно видеть на осциллоскопе:

Сигнал высокого напряжения

  - 40

12

0 Вольт o

Сигнал низкого напряжения

> 3 Вольта

и

- 14

0 Вольт o

|  | Руководство по настройке опережения зажигания | R&SE |
| --- | --- | --- |
| Цель: | Настройка опережения зажигания в зависимости от типа катушек зажигания | Страница 2 / 3 |

- Датчик положения коленвала (ДПК):

Бывает двух типов:

a)  индуктивный

Такой датчик имеет два провода (положительный и отрицательный). Осциллограммы сигналов в них приведены ниже:

Положительный провод	Отрицательный провод

В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЦЕССОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МАРКИ BRC ARIES

b)  Датчик Холла

У этого датчика три провода (положительный, отрицательный и сигнальный). Его осциллограмма приведена ниже:

В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЦЕССОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МАРКИ BRC ACRUX

После определения типа сигнала необходимо выбрать правильный код опережения зажигания (см. пошаговую диаграмму ниже).

|  | Руководство по настройке опережения зажигания | R&SE |
| --- | --- | --- |
| Цель: | Настройка опережения зажигания в зависимости от типа катушек зажигания | Страница 3 / 3 |

ВЫБОР ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕТЫРЁХЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ)

ЧЕТЫРЁХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

|  |  | 1 КАТУШКА |  |  |  |  |  |  | 2 КАТУШКА |  |  |  |  |  |  |  | 4 КАТУШКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫСОКОЕ | НИЗКОЕ | ВЫСОКОЕ | НИЗКОЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАПРЯЖЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ |

|  | ANTARES |  |  | SCORPIO |  |  | ANTARES |  |  | SCORPIO 2C |  |  | ANTARES |  | КОПЛЕКТ SCORPIO 2C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18CE00011100 |  |  | 18CE00011105 |  | (специализированный) |  |  | 18CE00011109 |  | (специализированный) |  |  | 18CE00011110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARIES ИЛИ ACRUX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от типа датчика положения коленвала* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARIES или ACRUX |  |  |  |  |  |  | ARIES или ACRUX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от типа датчика положения коленвала* |  |  |  |  |  |  | В зависимости от типа датчика положения коленвала* |  |  |  |

* КОД ТИПА УСТРОЙСТВА УКАЗАН В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕССОРОВ ARIES И ACRUX